转角轮、动力主机基础说明

一、针对一拖二粪尿分离“V”形粪道

“V”形粪道横截面形状及施工工艺按需方图纸要求。“V”形粪道的一端设置转角轮基础（1）动力主机基础、转角轮基础（2）；另一端设置转角轮基础（3）、转角轮基础（4）。

四个转角轮基础的尺寸：占地面积600mm×600mm，埋深800mm，上表面对紧邻的“V”形粪道端部最低点（导尿管的开口处40mm宽的上平面）的相对标高+180mm，设置位置与导尿管中心线对正；动力主机基础位于粪道同一端两转角轮基础连线的中点处，它们之间的相对标高±0mm（即与转角轮基础等高），占地面积900mm×600mm（长边方向与粪道中心线相互垂直），埋深800mm。

上述基础均使用砼C30浇筑，由需方自行配筋。

在转角轮及动力主机的相应基础上，采用M14×100mm膨胀螺丝固定安装相应设备。

二、针对一拖一平刮板粪道

粪道横截面形状及施工工艺按需方图纸要求。粪道一端设置动力主机基础，占地面积900mm×600mm，埋深800mm，上平面对平粪道底面相对标高+80mm，长边方向与粪道中心线相互平行，中心相互对正。粪道另一端做与粪道侧墙等高的端墙，墙体厚度300mm，立式转角轮用M14×100mm的膨胀螺丝固定在其上，转角轮竖直位置按需调整。

上述基础及端墙均使用砼C30浇筑，由需方自行配筋。