导尿管敷设施工要求及工艺

一、根据需方“V”形粪道施工图（粪道内侧宽度2240mm，侧墙净高度400mm），先抄平素土地面，再砌（或砼浇筑）侧墙，侧墙埋深200mm，地面上高度112mm+400mm=512mm（集尿池一端）。

二、侧墙内表面水泥凝固完全后，从远离集尿池一端，在两侧墙内壁上，距离墙的顶面（盖漏粪板的面）向下400mm（侧墙净高度）划（做）放坡起始点高度标记，并打好木桩。用全站仪测定出粪道靠近集尿池一端，放坡5‰处的粪道结束点高度标记，并打好木桩。必要时，可根据坡度比例在中间部位标记出若干高度点。

之后，根据高度标记点在侧墙上用墨斗弹线。这两条线是将来粪道“V”形底部与侧墙交接的基准线。

三、找出两侧墙的中间位置，在素土地面上挖宽200mm，相对于侧墙上放坡标线下沉270mm深的沟。

四、在位于粪道中心线上的起始和结束的两端点分别打上木桩，木桩顶部相对起始和结束标记点下沉100mm，并在木桩上绷紧放样小线。

五、每4米一根的导尿管用插板和管托连接起来，下入挖好的沟槽中。测量导尿管开口上平面与小线之间的距离在12mm±1mm，并且开口中心距两侧墙的距离差在3mm以内。之后用碎石在导尿管底部捣实定位，同时保证开口垂直向上。

六、全部导尿管连接稳固完成后，再重新用盒尺检查是否居中，与放样小线距离是否均匀，并且在规定尺寸范围内。确认之后，每隔1000mm，用砂子灰将导尿管两侧填紧固定。